## Slide 1: 主动对焦SDK使用说明书

## Slide 2: 二次开发使用说明
DLL使用说明 | 
Get_Working_Objective | 设置工作物镜
Get_Objective_List | 获取对焦镜头列表
Set_Objective | 设置对焦镜头
Connect_AF | 连接传感器
DisConnect_AF | 断开连接
Auto_Focus | 主动对焦开启
InIt | 镜头参数标定
Make0 | 声明当前位置为原点
AF_Stop | 主动对焦停止
Set_AF_State_Ptr | 获取对焦模块状态事件
Move_Z | 移动Z轴
Set_Laser_Power | 设置激光强度
GetImageData | 设置图像指针
MoveZValueCallback | Z轴控制回调函数
Result Result {
int code;
char* message;
};
Result Result_Array {
int code;
char** strings;
int count;
};
指令名称 | string Get_Working_Objective();
指令说明 | 获取当前工作物镜
输入参数 | 无
输出参数 | 共有1个输出参数，见下方说明。
response | 如果Result.code为0 Result.message为镜头信息 如果Result.code为-1 Result.message为报错信息
指令名称 | Result Set_Objective(char* af_objective);
指令说明 | 设置工作物镜
输入参数 | 共有1个输入参数，见下方说明
af_lens | 设置从Get_Objective_List函数获取的镜头
输出参数 | 共有1个输出参数，见下方说明。
response | 如果Result.code为0 Result.message为设置成功 如果Result.code为-1 Result.message为报错信息

## Slide 3: 二次开发使用说明
指令名称 | Result_Array Get_Objective_List();
指令说明 | 获取镜头列表
输入参数 | 无
输出参数 | 共有1个输出参数，见下方说明。
response | 如果Result.code为0 Result.message为镜头列表 如果Result.code为-1 Result.message为报错信息
指令名称 | Result Connect_AF(char* port);
指令说明 | 连接传感器
输入参数 | 共有1个输入参数，见下方说明
port | 端口号
输出参数 | 共有1个输出参数，见下方说明。
response | 如果Result.code为0 Result.message为成功提示 如果Result.code为-1 Result.message为报错信息
指令名称 | Result DisConnect_AF()
指令说明 | 断开连接
输入参数 | 无
输出参数 | 共有1个输出参数，见下方说明。
response | 如果Result.code为0 Result.message为成功提示 如果Result.code为-1 Result.message为报错信息
指令名称 | Result Auto_Focus();
指令说明 | 主动对焦开启,需要单独开启一个线程运行。
输入参数 | 无
输出参数 | 共有1个输出参数，见下方说明。
response | 如果Result.code为0 Result.message为成功提示 如果Result.code为-1 Result.message为报错信息

## Slide 4: 二次开发使用说明
指令名称 | Result AF_Stop();
指令说明 | 停止对焦
输入参数 | 无
输出参数 | 共有1个输出参数，见下方说明。
response | 如果Result.code为0 Result.message为停止完成 如果Result.code为-1 Result.message为报错信息
指令名称 | Result Move_Z(int value);
指令说明 | Z轴移动
输入参数 | 共有1个输入参数，见下方说明
step | 移动步长
输出参数 | 共有1个输出参数，见下方说明。
response | 如果Result.code为0 Result.message为设置成功 如果Result.code为-1 Result.message为报错信息
指令名称 | Result InIt(int step);
指令说明 | 物镜参数标定
输入参数 | 共有1个输入参数，见下方说明。
step | 标定步长 以当前位置为原点±1/2为标定步长
输出参数 | 共有1个输出参数，见下方说明。
response | 如果Result.code为0 Result.message为设置成功 如果Result.code为-1 Result.message为报错信息
指令名称 | Result Make0();
指令说明 | 切换同类型材质的样品时 手动移到焦面位置 声明当前位置为零点
输入参数 | 无
输出参数 | 共有1个输出参数，见下方说明。
response | 如果Result.code为0 Result.message为设置成功 如果Result.code为-1 Result.message为报错信息

## Slide 5: 二次开发使用说明
指令名称 | Result GetImageData( unsigned char** out_data, int* out_width, int* out_height, int* out_step );
指令说明 | 获取图像指针
输入参数 | 共有4个输入参数，见下方说明
 | 数据指针 + 宽 + 高 + 步长
输出参数 | 共有1个输出参数，见下方说明。
response | 如果Result.code为0 Result.message为设置成功 如果Result.code为-1 Result.message为报错信息
指令名称 | Result Set_Laser_Power( int laserPower);
指令说明 | 设置激光强度
输入参数 | 共有1个输入参数，见下方说明。
laserPower | 激光强度0-1000
输出参数 | 共有1个输出参数，见下方说明。
response | 如果Result.code为0 Result.message为设置成功 如果Result.code为-1 Result.message为报错信息
指令名称 | Result Set_AF_State_Ptr(int* stateptr);
指令说明 | 获取镜头列表
输入参数 | 无
输出参数 | 共有1个输出参数，见下方说明。
response | 0 ：对焦成功 1 ：对焦中 2 ：标定中 3 ：标定完成 -1 ：对焦失败 -2 ：标定失败 -3 ：Z轴移动超时
指令名称 | void MoveZValueCallback(ValueCallback cb);
指令说明 | Z轴控制回调函数
输入参数 | 共有1个输入参数，见下方说明。
cb | typedef void (*ValueCallback)(int value);
输出参数 | 无

## Slide 6: 调用流程
Set_AF_State_Ptr 设置对焦状态指针
MoveZValueCallback 设置Z轴移动回调函数
Connect_AF
Get_Objective_List
Set_Objective
Set_Laser_Power
InIt 对于已经标定过的可跳过
Auto_Focus
AF_Stop
DLL使用说明 | 
Get_Working_Objective | 设置工作物镜
Get_Objective_List | 获取对焦镜头列表
Set_Objective | 设置对焦镜头
Connect_AF | 连接传感器
DisConnect_AF | 断开连接
Auto_Focus | 主动对焦开启
InIt | 镜头参数标定
Make0 | 声明当前位置为原点
AF_Stop | 主动对焦停止
Set_AF_State_Ptr | 获取对焦模块状态事件
Move_Z | 移动Z轴
Set_Laser_Power | 设置激光强度
GetImageData | 设置图像指针
MoveZValueCallback | Z轴控制回调函数